## Slide 1
Summary of work in week IV
汇报人：高海涵
2020年10月11日
Notes: 1

## Slide 2
2
上周工作总结：
  指令访存段代码阅读
  接口注释和访存段逻辑
（注释，下面是本周工作对整体工作的作用）
整体工作思路（RPU）：
  实验平台搭建
    完成仿真
  添加TTI指令
  添加CMT
  完成测试用例
SUMMARY
Notes: 2

## Slide 3
3
主要工作 1.访存模块层次分析
Notes: 3

## Slide 4
4
Compressed decoder可以判断指令是否是压缩指令，aligner用于IF段向ID段发送握手信号等同步信号，这两个模块暂时不动
Prefetch_buffer是用来加速获取指令的模块，下面有三个部分
  Controller：控制器，可以控制剩下两个部分
  FIFO 一个指令队列，存放着一些指令
  OBI_interface 实际上的总线-处理器接口
指令从何而来：assign fetch_rdata_o = fifo_empty ? resp_rdata : fifo_rdata;
  队列空则来自于OBI访存的结果，否则直接从FIFO取
  OBI R channel passed directly
  OBI A channel stable && unstable
  地址来源于prefetch_controller
主要工作 1.访存段层次分析
Notes: 4

## Slide 5
5
  IF段需要实现PC的跳转
  RISC-V里没有PC寄存器的概念，需要告诉下级模块branch_address和branch是否发生，决定传给下级模块的地址是顺序地址还是跳转地址
  Pc_id_o由id段产生，可能是顺序执行的pc
  Branch_addr_n
  需要flush FIFO
主要工作 2.IF段异常跳转的实现
Notes: 5

## Slide 6
6
访存段进一步优化
访存段删去FIFO和OBI_interface后功能仿真
下周工作计划
Notes: 6

## Slide 7
7
论文：
  设计CPU
网页：
  RISC-V指令集官网
总结文档：
  2020-10-11-高海涵-RPU仿真.md
参考文献及总结文档
Notes: 7